AVANTAGES DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES (RNR)

*	Un réacteur actuel à eau brûle entre 0.6 et 2 % de l'énergie contenue dans l'uranium naturel selon que l'on recycle le plutonium formé ou non.

*	Un RNR peut en brûler théoriquement 100 % : intérêt pour le "développement durable".

*	Un RNR est un "mange tout" : U naturel, U appauvri, Pu civil, Pu militaire, "actinides  mineurs" à vie longue(Neptunium, Américium, Curium)  -  U enrichi inutile.

*	Les RNR sont très sobres : pour 1 000 MW-an, ils nécessitent : 2 t/an d'U naturel, contre 150 t/an pour les réacteurs à eau.

*	Souplesse :		Un RNR de 1 000 MW peut soit brûler 1,3 t de Pu/an, soit en produire 0,2 t/an en excès, selon le mode d'exploitation.

*	Rendement thermodynamique : 45 % contre 33 % pour les réacteurs à eau.

*	Propreté :		3 à 5 fois moins de rejets et de déchets que les réacteurs à eau.

Doses de radiation encore plus faibles que pour des réacteurs à eau,

Transmutation des déchets à vie longue possible.

*         Sûreté :	Superphénix est aussi sûr que les autres réacteurs du parc français actuel, compte tenu du risque spécifique sodium , selon l’Autorité française de Sûreté.

*	Fiabilité :		L'expérience française de Phénix et celle d'autres réacteurs rapides, notamment russes, en témoignent.

*	Economie :		Des études montrent que l'on peut simplifier et modulariser les RNR prototypes et produire un kWh compétitif

avec les sources d'énergie traditionnelles. (Projet des industriels électriciens européens, EFR, European Rast Reactor).

LES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES DE PUISSANCE DANS LE MONDE

(NB : ce tableau ne comprend pas les nombreux prototypes de faible puissance thermique actuellement à l'arrêt)

| PAYS | NOM - SITE | PUISSANCE | OPERATION - REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| FRANCE RFA ITALIE ROY. UNI USA INDE JAPON RUSSIE KAZAKHSTAN CHINE | PHENIX - MARCOULE SUPERPHENIX - CREYS-MALVILLE SNR 300 KALKAR PEC BRASIMONE PFR DOUNREAY EBR2 IDAHO FALLS FFTR HANFORD FBTR KALPAKKAM JOYO OARAI MONJU SHIVAKI BOR 60 MELEKES BN 600 BELOYARSK BN 800 BELOYARSK BN 350 AKTAU "CIAE" PEKIN | 250 MWe 1 200 MWe 300 MWe 140 MWth 250 MWe 17 MWe 400 MWth 13 MWe 100 MWth 250 MWe 12 MWe 600 MWe 800 MWe 350 MWe 20 MWe | 1973 - 1975 Remise en service prévue en 2002 1985 - 1996 En cours de démantèlement Abandonné, prêt à démarrer avant divergence, en 1991 Abandonné en cours de construction vers 1990 1975 - 1994 1964 - 1994 1980 - 1990 (?) 1993 -----------> (un réacteur de 500 MWe est en projet) 1977 ------------> 1995 - 1999, autorisé à redémarrer après un feu de sodium maîtrisé et quelques modifications 1969 -1988, sert à des expérimentations 1980 ------------> 2 réacteurs en construction interrompue par manque de crédits 1973 - 1999 Production mixte courant/vapeur pour dessalement d'eau de mer Prototype en construction, démarrage en 2001 ? |