Nous avons testé pour vous la voiture électrique REVA avec batteries Li-ion

Rapport de test par BRUNO COMBY

Fondateur et président de l’AEPN  www.ecolo.org

Fondateur et ancien vice-président de Sauvons le Climat www.sauvonsleclimat.org

Une version anglaise de ce rapport de test, traduit par Berol Robinson,

est également disponible en ligne ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/ electric-car-TEST-REVA-en.doc

Bruno Comby et la voiture écologique REVA à Houilles le 30 09 09

(devant la maison écologique)

La voiture électrique REVA est fabriquée par REVA Electric Car Co., société indienne fabricant exclusivement des voitures électriques.

Cette voiture est disponible à l'achat pour ceux que cela intéresse.

Le modèle que nous avons testé le mercredi 30 septembre 2009 est la REVA avec l'option batteries Lithium-ion (REVA-Lion).

Logo de la REVA avec batteries lithium-ion

Il s'agit d'une petite voiture électrique pour la ville. On l'appelle aussi G-WIZ en Angleterre où elle s'est beaucoup vendue car elle y bénéficie de la gratuité du parking et du péage urbain.

Nous avons mis les photos du test de la REVA en ligne sur le site de

l'AEPN :  http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/

Il y a plus de photos à cette adresse que dans ce document, vous y trouverez des photos de la voiture sous toutes les coutures !

Ces photos ont été prises à Houilles avec notre ami Jacques MASUREL, Président de Sauvons le Climat : http://www.sauvonsleclimat.org

Jacques Masurel, Président de SLC – Sauvons le Climat

et voici ALICE de la société REVA FRANCE (qui distribue la voiture) venue spécialement à Houilles pour nous montrer la voiture faire ces photos et nous permettre de tester le véhicule :

Alice Nomblot

Merci donc à Alice, à REVA FRANCE et à Jacques pour leur présence lors de cette après-midi associant voiture écologique et maison écologique, toutes deux 100% électriques et 0% CO2 (ou presque).

REVA Electric Car Co. est la société qui a vendu le plus de voitures

électriques circulant actuellement sur les routes dans le monde

(expérience de plus de 50 millions de km parcourus).

Le siège de REVA-FRANCE, qui distribue en France les voitures fabriquées en Inde par REVA ELECTRIC CAR Co., est situé à Poissy (près de Houilles) dans les Yvelines.

--

Voici quelques ordres de grandeur de la consommation et des émissions de CO2 pour cette voiture écologique, la REVA, et pour notre maison écologique.

- La consommation électrique de la voiture REVA est : <1 €/100 km

- La consommation électrique d'une voiture essence est : 1  €/2 km

(facteur 50 sur le prix du carburant !!!)

- Emissions de CO2 de la voiture REVA : environ 1 g CO2/km

(si recharge des batteries la nuit en période creuse)

- Emissions de CO2 d'une voiture essence : environ 150 g CO2/km

(facteur 150 sur les émissions de CO2 de la voiture !!!)

- Consommation de notre maison écolo tout confort: <2 €/sem

- Consommation maison standard chauffée fuel ou gaz : 40 €/sem

(meilleur confort et facteur 20 sur le prix du chauffage, de

la climatisation et de la ventilation !!!)

- Emissions de CO2 de notre maison écologique : 1,5 kg CO2/semaine

- Emissions de CO2 d'une maison chauffée fuel ou gaz: 350 kg CO2/semaine

(facteur 200 sur les émissions de CO2 de la maison !!!)

Ces chiffres démontrent l'importance des choix que nous effectuons lorsque nous choisissons une voiture ou une maison !

--

Résultats du test de la voiture REVA électrique :

Cette REVA est la 4 ème voiture électrique que nous testons depuis le début de l'année 2009, après la MEGA-CITY (un peu plus chère mais moins performante) et la BLUE-CAR de BOLLORE (design Pininfarina irréprochable, très performante, mais aussi beaucoup plus chère que la REVA, et pas encore disponible) que nous avons également testées récemment.

Globalement, la REVA est légèrement plus petite mais elle est

sensiblement plus performante (plus rapide, plus d'autonomie) et moins chère que sa concurrente la MEGA CITY que nous avions testée précédemment.

Voir les photos de notre test de la MEGA CITY électrique ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/mega-e-city_09/

Voir les résultats de notre test de la MEGA-CITY électrique ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/mega-e-city_09/

electric-car-MEGA-E-CITY-fr.doc

Voir les photos de notre test de la BLUE CAR électrique ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/blue-car_09/

La REVA est un petit véhicule sympathique avec 4 places, parfaitement adapté aux usages urbains (aller au travail, emmener ses enfants à l'école, faire les courses au magasin, aller à la gare...).

Sièges arrière de la REVA

Les 2 places arrière sont assez petites, à éviter pour les grandes jambes mais parfait pour 2 enfants ou pour des trajets courts ! La banquette arrière lorsqu'elle est rabattue libère alors un espace de coffre satisfaisant pour une petite voiture.

La REVA est disponible à l'achat. Voir les tarifs ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/REVA--price-fr-09.pdf

Voir les caractéristiques techniques de cette voiture ici :

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/REVA--techn-fr-09.pdf

Le tableau de bord est bien lisible :

Le levier de vitesse d’une voiture ordinaire est remplacé par un bouton de commutation permettant de choisir le mode de fonctionnement :

R : Marche arrière (Rear)

N : Arrêt (Neutral)

F : Marche avant (Forward)

B : Booster (plus de puissance pour doubler, monter une côte…)

La REVA de couleur rouge que vous voyez dans notre reportage photo

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/ est le modèle de luxe

(option cuir blanc, jantes alu, lecteur CD, etc.) avec batteries Li-ion. Cette version avec batteries Li-ion est plus nerveuse que la REVA-i de base avec

batteries au plomb (deux fois moins chère) que nous avions testée il y a

quelques semaines.

La REVA avec batteries lithium-ion dispose d’une autonomie de 120 km et roule à 90 km/h. Elle est autorisée sur le périphérique à Paris et sur les voies rapides mais pas sur autoroute. Son prix est de 19500 Euros ttc incluant les batteries pour le modèle de luxe (présenté sur les photos), toutes options incluses : batteries lithium-ion, jantes alu, siège cuir,

auto-radio/CD, etc.

La REVA-i (le même véhicule avec batteries au plomb) revient environ deux fois moins cher (moins de 10 000 Euros ttc), avec une autonomie de 80 km, ce qui suffit pour la plupart des déplacements urbains.

Lors de notre test, nous avons circulé dans Houilles et avons constaté que la voiture est agréable à conduire, bien stable malgré sa petite taille (centre de gravité très bas). La petite dimension et le rayon de courbure très faible permettent de se garer très facilement n’importe où (ou presque). La voiture est bien maniable, souple, franchement plaisante à conduire.

Nous avons également testé la capacité de la REVA à monter une rampe

inclinée, notre rampe de garage à Houilles ayant une pente de 24%

environ. La REVA grimpe sans problème cette pente pour sortir du garage.

Film video de la REVA montant allègrement la rampe de garage (voiture conduite par Alice, 19 MO) :

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/reva-ramp-24pc-alice.MPG

Film video de la REVA montant tout aussi prestement la rampe de garage (voiture conduite par Bruno, 9 MO) :

http://www.ecolo.org/photos/visite/reva_09/reva-ramp-24pc-alice.MPG

Voilà donc quelques-unes de nos impressions sur la REVA suite à ce test.

En bref, il s'agit d'une bonne petite voiture électrique à usage urbain pour un prix raisonnable, disponible dès maintenant.

--

Nouveaux modèles de voitures REVA 100% électriques à venir prochainement : la REVA NXR (Next REVA et la REVA NXG (Next Generation).

La REVA NXR est une voiture familiale électrique (4 places) plus

spacieuse et plus moderne que la petite REVA. Voiture moderne,

aux performances améliorées, son prix restera néanmoins très abordable :

14 995 Euros ttc (les batteries pourront au choix être louées ou

achetées). La REVA NXR aura 160 km d'autonomie et roule jusqu'à 105

km/h. Son design est soigné et nombreuses options en série (navigation,

controle à distance de la charge des batteries, technologie REVIVE pour

ne plus tomber en panne de batteries, etc.). La REVA NXR sera disponible

au premier trimestre 2010. Voir la REVA NXR :

http://www.revaglobal.com/SeeIT.aspx?Type=SEEIT

La REVA NXR

La REVA NXG est un petit coupé sportif 100% électrique (2 places) au design

attrayant et à un prix abordable 22 999 Euros (une paille à côté des 100 000 euros du roadster électrique de Tesla Motors). Son autonomie est de 200 km et sa vitesse max sera limitée électroniquement à 130 km/h. La REVA NXG sera disponible au premier trimestre 2011. Voir la REVA NXG :

http://www.revaglobal.com/SeeIT.aspx?Type=SEEIT

La REVA NXG

Photos et infos sur la REVA NXR et la REVA NXG :

http://www.dancewithshadows.com/autoindia/reva-nxr-reva-nxg-to-be-unveiled-at-2009-frankfurt-motor-show/

http://www.dailycommercialnews.com/nw/14141/es

ou googler : "REVA NXR" ou "REVA NXG"

Le service après-vente (réparations, pièces détachées) des voitures REVA est assuré en France par le réseau NORAUTO.

Pour plus d'informations, pour commander votre REVA-i ou votre REVA-Lion dès maintenant et pour pré-réserver (en versant 500 Euros) votre REVA NXR ou NXG :

http://www.revaglobal.com

http://www.revafrance.fr

Voilà ce que je voulais vous dire sur les petites voitures électriques REVA qui présentent un excellent rapport qualité/prix.

Le domaine des voitures électriques est en pleine ébullition et de

nombreux modèles vont arriver sur nos routes dans les années à venir.

Pour calculer votre bilan de CO2 (version française) : http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/CO2-calculateur-AEPNcomplet.xls

Pour calculer votre bilan de CO2 (version anglaise) :

http://www.ecolo.org/documents/documents_in_english/CO2-calculator-EFN.xls

Se déplacer par les transports en commun (notamment le rail) ou en véhicule électrique est un des moyens principaux pour améliorer de manière spectaculaire son bilan de CO2 (les trois autres sont d'habiter une maison écologique émettant très peu de CO2, de moins voyager en avion et d'habiter en France ou en Suède où l'électricité est nucléaire et hydraulique).

--

Bien cordialement, avec mes salutations les plus écologiques.

Bruno Comby

President de l'AEPN

___________________________

AEPN - Association des Ecologistes Pour le Nucleaire

55 rue Victor Hugo, 78800 Houilles, France

Tel : +33 1 30 86 00 33  -  Fax : +33 9 55 29 00 22

E-mail : nuc-fr@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org (cliquer sur le drapeau francais)

L'AEPN est un reseau qui rassemble 9 000 membres et signataires, avec des correspondants locaux et branches locales dans plus de 60 pays, ayant pour objectif une information complete du public sur l'energie et l'environnement.

EFN (Environmentalists For Nuclear) est la denomination

internationale de l'association :

E-mail : efn@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org  (cliquer sur le drapeau de votre choix)

EFN-CANADA est la branche canadienne de l'AEPN

E-mail : nuc-ca@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org  (cliquer sur le drapeau canadien)

EFN-USA est la branche americaine de l'AEPN :

E-mail : nuc-us@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org  (cliquer sur le drapeau americain)

EFN-UK est la branche anglaise de l'AEPN

E-mail : nuc-uk@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org  (cliquer sur le drapeau anglais)

EFN-JAPON est la branche japonaise de l'AEPN

E-mail : nuc-jp@ecolo.org

Web : http://www.ecolo.org  (cliquer sur le drapeau japonais)

Merci de votre soutien au nucleaire propre et respectueux de l'environnement !

____________________________________________